## Slide 1: EEG监测在围术期脑健康中的演进与应用
深度综述 · 2026
从机制、监测到闭环管理的全景梳理
关键词: EEG, 术后谵妄, 认知功能, 脑易损性

## Slide 2: 目录
2
01
背景与EEG基础
什么是术中EEG的核心技术方面？
02
不同麻醉药物的EEG特征
各种药物如何塑造EEG？
03
处理指数与药物滴定
处理EEG指数在药物滴定中的价值与局限是什么？
04
EEG谵妄生物标志物
哪些EEG特征预测谵妄，其因果作用是什么？
05
年龄与认知对EEG的影响
衰老和基线认知如何改变术中EEG？
06
临床意义与未来方向
EEG如何指导个体化围术期管理？

## Slide 3: EEG采样 100–1000 Hz
01 · 背景与EEG基础
3
采样率 100–1000 Hz 捕获EEG活动：信号以离散电压序列采样
带通滤波 0.5–50 Hz 去除慢漂移和50 Hz干扰：算子定义带通最常设在0.5–50 Hz以消除慢漂移和高频噪声，包括50 Hz交流干扰
伪影检测纠正肌肉/运动干扰：伪影检测则识别并纠正来自运动或肌肉活动的污染
重参考至乳突或共平均值标准化电压：重参考（至乳突或共平均）使各记录站点的电压测量标准化

## Slide 4: EEG时频反映脑状态
01 · 背景与EEG基础
4
时域分析
检视原始EEG幅度、波形、瞬态事件：时域分析检视原始EEG信号随时间的演变，关注幅度、波形形态和瞬态事件
→
清醒状态表现为低幅度、高变异性活动：活跃脑状态产生幅度小、变异性高的信号
→
深度抑制导致更慢、幅度更大的EEG（↑丘脑皮质同步）：随着麻醉诱导的皮质抑制加深，EEG活动变慢且幅度增高，反映了由GABAergic抑制驱动的增强丘脑皮质同步
→
爆发抑制：高幅度爆发交替等电抑制时期：爆发抑制（BS）表现为高幅度爆发与等电抑制期交替
→
等电状态提示近乎完全皮质沉默：最极端模式是等电状态，表明近乎完全皮质沉默
频域分析
分解为δ（0.5–4 Hz）、θ（4–8 Hz）、α（8–13 Hz）、β（13–30 Hz）、γ（>30 Hz）频段：得到的功率谱密度描述信号功率在每个时期内分布于标准频带
→
采用短时傅里叶变换（STFT）对1–4 s时期计算功率谱密度：这是常用的短时傅里叶变换，分析连续的短时期（通常1–4 s）并部分重叠
→
频谱边缘频率95%（SEF95）随EEG变慢而下降：在全身麻醉期间，SEF95通常随EEG活动被较慢振荡主导而降低
→
连续时间窗口产生谱形图/密度谱数组（DSA）：计算谱分析在连续重叠时间窗口上得到谱形图，临床中通常显示为密度谱数组

## Slide 5: 丙泊酚 ↑ 前叶α
02 · 不同麻醉药物的EEG特征
5
前叶α前移
α振荡向前移并在前叶区高度相干：在麻醉下，它们发生根本重组：向前移并在前叶区高度相干，称为α前移
前叶电极F8区分清醒与麻醉状态AUC 0.92 ± 0.04：前叶电极F8在32通道研究中区分清醒与麻醉状态的AUC为0.92 ± 0.04
四电极前叶蒙太奇与全21电极记录在VA‑ECMO后预后表现相当：四电极前叶蒙太奇在VA‑ECMO患者心脏骤停后的预后表现与全21电极记录相当
爆发抑制倾向
丙泊酚诱发爆发抑制较吸入剂更常见：此模式在丙泊酚中比吸入剂更常见
爆发抑制由高幅度爆发和等电时期组成，深度随剂量增加：爆发抑制表现为高幅度爆发与等电抑制期交替；在更高浓度下EEG转向爆发抑制模式
线粒体功能障碍和ATP消耗减少在动物/计算模型中被牵涉：爆发抑制的生理机制尚不明确，但线粒体功能障碍、突触抑制次级的ATP消耗减少和脑代谢率降低已在动物和计算模型中被提及

## Slide 6: 药物特异的EEG模式
02 · 不同麻醉药物的EEG特征
6
GABAergic药物
丙泊酚：前叶α前移 + 爆发抑制
塞沃flurane：此外伴有前叶θ振荡相干
非GABAergic药物
氯胺酮：↑ β和γ活动（NMDA拮抗）
右美托啉：睡眠样纺锤波（σ 12–16 Hz），类似非REM睡眠

## Slide 7: BIS 40–60 提示催眠
03 · 处理指数与药物滴定
7
BIS
40–60
表示足够催眠
Entropy
40–60
表示足够催眠
PSI
25–50
表示足够催眠
EEG引导的药物滴定可将麻醉药使用量降低多达30%而不损害安全：此策略可将麻醉药消耗降低多达30%而不影响患者安全

## Slide 8: 伪影限制EEG指数
04 · EEG谵妄生物标志物
8
01
对伪影敏感
处理指数（BIS、Entropy、PSI）易受肌电和运动伪影影响：局限性包括对伪影的敏感性
五种商业监测仪对52段EEG记录的分析中，三分之二的建议不一致：对52段EEG记录的五种商业监测仪比较发现，三分之二的建议不一致
02
药物特异效应
BIS与末端麻醉气体浓度关联弱：BIS常与末端麻醉气体（ETAG）浓度关联较差
BIS在氯胺酮中升高，与麻醉浓度无关：BIS在氯胺酮中独立于麻醉浓度而升高
03
老年/认知受损者准确度降低
指数在老年或认知受损患者中的可靠性降低：老年或认知受损患者中指数准确度降低
老年人EEG功率降低2‑3倍导致深度估计偏离：老年人在丙泊酚或塞沃flurane麻醉下EEG振幅约为年轻成人的2‑3倍降低
04
原始EEG+指数组合优先
原始EEG或密度谱数组与处理指数结合可改善解释：原始EEG或密度谱数组的解释与处理指数结合因此更可取
此方法需要特定培训，是常规采用的障碍：虽然这需要特定培训并代表常规采用的障碍

## Slide 9: 爆发抑制 ↑ 谵妄风险41%
04 · EEG谵妄生物标志物
9
爆发抑制
+41 % RR
meta‑analysis显示术后谵妄相对风险增加
每log‑分钟OR
1.22 (99 % CI 1.06–1.40)
Fritz等调整后的谵妄 odds比

## Slide 10: 低α功率 → 谵妄
04 · EEG谵妄生物标志物
10
前叶α功率降低预示更高爆发抑制倾向：Shao等表明前叶α功率降低与更高爆发抑制倾向显著相关，与年龄及其他因素无关，描述‘易损脑’表型
术中α功率降低与术后谵妄风险升高相关：降低的α功率和慢振荡已与术后谵妄风险增加相关联

## Slide 11: 认知 ↑ 谵妄
04 · EEG谵妄生物标志物
11
基线认知损伤 ↑ 谵妄风险
术前认知损伤使谵妄风险从18%升至35%：Fritz等表明术前认知损伤显著增加谵妄风险（35% vs. 18%）
约15%的谵妄风险直接归因于基线认知易损性：14.8%的谵妄风险直接归因于基线认知易损性
爆发抑制介导的贡献甚微
爆发抑制仅介导约2.4%的认知损伤相关谵妄风险：爆发抑制仅介导此效应的一小部分（约2.4%）
预防一例谵妄需在约28个认知损伤患者中避免爆发抑制：因此，预防一例谵妄需在约28个认知损伤患者中避免EEG抑制

## Slide 12: 老年EEG幅度 ↓ 与年龄
05 · 年龄与认知对EEG的影响
12
老年人EEG幅度
2‑3× 降低
vs. 年轻成人（丙泊酚/塞沃flurane）
α功率下降＞慢波
老年人α功率下降幅度大于慢波；α相干性和峰频显著降低

## Slide 13: α功率 → 认知 AUC 0.79→0.95
05 · 年龄与认知对EEG的影响
13
01
前叶α功率预测术前认知损伤AUC 0.89（Touchard等）：术中丙泊酚需求与前叶α功率共同预测术前认知损伤AUC 0.89，优于单独使用年龄
02
将术中α功率加入术前风险模型（年龄、高血压、心血管史）使30‑月认知衰退AUC从0.79升至0.95：结合术前因素与术中α功率的预测模型使认知衰退的AUC从0.79（95%CI 0.72–0.80）提升至0.95（95%CI 0.91–0.98）

## Slide 14: EEG‑ML 预测脑健康
06 · 临床意义与未来方向
14
术中EEG已作为常规麻醉监测采集，提供高质量信号用于机器学习脑健康筛查：术中EEG提供了更好的信号质量且已作为常规麻醉监测采集，使得无额外医疗系统成本的脆弱性评估成为可能
前瞻性研究（例如NCT05951764）旨在细化长期认知和心血管结果的预测；知情同意的伦理需求须慎重考虑：正在进行的前瞻性研究（如下肢骨科手术中的NCT05951764）正在考察术中EEG动态是否能进一步细化长期认知和心血管结果的预测；知情同意及伦理影响须慎重考虑

## Slide 15: 参考文献
15
主要文献依据
1. de Rocquigny G, Jarrassier A, Vallée F, Cartailler J, El Ayeb K, Touchard C. EEG monitoring in the operating room: current uses and perspectives – a narrative review. Anaesthesia Crit Care Pain Med. 2026;45:101861. doi:10.1016/j.accpm.2026.101861